软件产品许可（硬件）采购需求说明

## 一、技术需求

| 功能类 | 功能项 |
| --- | --- |
| 电源 | 具备冗余电源 |
| 管理接口 | 有单独的管理接口 |
| 基本功能 | 采集交换机或其他网络设备上的镜像流量汇聚后转发，兼容CISCO、华为、华三等品牌。 |
| 接口功能 | 任意接口均可作为流量输入和输出接口。 |
| 流量输出 | 多个输入接口的流量可自由配置汇聚到一个接口后输出。 单个输入接口的流量可复制到多个接口输出。 |
| 协议过滤 | 接收的流量可按照协议，端口，IP地址，MAC地址进行过滤后分发。 |
| 报文去重 | 支持重复报文过滤。 |
| 界面 | 可显示每个接口的实时流量； 可显示收发接口的对应关系； 接口名称可自定义。 |
| SSL卸载 | 支持SSL卸载功能。 |
| 产品成熟的要求 | 产品投入市场时间不少于2年，自购买之日起生命周期不低于5年（即5年内设备需要有原厂持续的软硬件维保服务保证）。 |

## 二、设备硬件参数

| 接口数量 | 数量 |
| --- | --- |
| 48个接口 | 含40个1G电口，8个10GE光口，并配备相应的接口模块。 | 1台 |
| 48个接口 | 含40个1G电口，4个10GE光口，4个40GE光口，并配备相应的接口模块。 | 1台 |
| 24个接口 | 含20个1G电口，4个10GE光口，并配备相应的接口模块。 | 4台 |