# 采购需求

一、项目概况

虹桥机场分公司新厂房搬迁前还需对相关基础设施进行完善，对厂房局部区域进行调整。

二、项目依据

根据中翼控股投资有限公司《采购管理规定》、《标准采购管理规程》的有关规定、设备部2022年新增采购计划。该项目已具备采购条件。

项目预算金额：人民币21.03万元。

三、项目需求

1.项目名称：虹桥机场分公司新厂房局部区域调整项目

2.项目地址：闵行区申达五路106号。

3.服务期限：自合同签订之日起 40  个自然日，质保期  12  个月。

4.付款方式：合同生效后，发包人支付总价款的 30 %，竣工验收合格，发包人支付总价款的 65 %，总价款的百分之五（5%）为质保金，（乙方开具增值税专用发票并经甲方确认后10个工作日内付款）详情以合同为准。

5.具体实施内容要求：报名单位集中看现场，以现场测量为主（见附件）

踏勘要求：具体详见投标人须知前附表，序号18。

四、内容及技术要求:

（一）机供品仓库办公室

1.采用铝合金玻璃隔断，铝合金型材品牌：龙图，规格100*40mm，铝合金本色，隔断顶部与楼板隔空需要增加一条铝合金100*40mm加固，隔断长6m、宽3m、高2.8m，门1*2.2m配锁，门锁多玛品牌，钢化玻璃厚度5mm磨砂贴膜占隔断的30%。

2.外部安装不锈钢304防撞栏，方管规格80*40mm实际厚度1.5mm，方管外部安装缓冲橡胶（板），高度300mm长度9m。

3.电源网路配备3个工位，插座及灯线：起帆BV2.5平方，每个工位3+1（3插座1网路端口兼电话端口）插座/网络面板：松下。

（二）清洗间办公室

1.采用铝合金玻璃隔断，铝合金型材品牌：龙图，规格：100*40mm，铝合金本色，隔断到顶板，隔断长4m、宽3m、高2.8m，门1*2.2m配锁，门锁多玛品牌，钢化玻璃厚度5mm磨砂贴膜占隔断的30%。

2.外部安装不锈钢304防撞栏，方管规格80*40mm实际厚度1.5mm，方管外部安装缓冲橡胶（板），高度300mm长度7m。

3.电源网路配备2个工位，插座及灯线：起帆BV2.5平方，每个工位3+1（3插座1网路端口兼电话端口），插座/网络面板：松下。

（三）餐用具配备间

二个房间隔断墙拆除，铝合金扣板吊顶、立面及地面砖修复，要求与原吊顶、立侧面及地砖匹配，垃圾处理。

1.拆除砖墙长3.8m、高5.6m，厚度0.4m。

2.铝扣板吊顶及地面长3.8m、宽0.25m。

（四）驾驶员休息室

驾驶员休息室与隔壁仓库办公室开门洞，修复门洞4个面与原有地砖墙面匹配，门洞宽1.00m、高度2.20m。

（五）女更衣室

女更衣室与走道墙开单门洞，不安装门，需要安装门帘。

1.开门宽1.2m、高2.2m；修复门洞4个面与原地砖墙面相同，

2.男女更衣间增加保温板隔断，高2.62m、宽1.35m。

（六）三楼会议室

会议室扩大，拆墙及垃圾处理、新建L型墙面，修复铝合金扣板吊顶、立面及地面砖修复，要求与原吊顶、立侧面及地砖一致。

1.拆墙，拆墙体长6m、高4.55m。

2.新建L型墙面，长9m、宽3m。

3.铝合金吊顶修复，铝扣板吊顶长6m、宽0.4m。

4.地面砖恢复修补，长6m、宽0.4m。

（七）三楼综合办公室

综合办公室公共走道增加二个铝合金隔断，安装一个门。

1.铝合金隔断型材品牌：凤铝，规格：80*40*2mm，单层钢化玻璃8mm，磨砂贴膜占隔断的30%；尺寸宽2.8m、高2.7m二个隔断。

2.开门洞安装木门加锁，门锁品牌：多玛，门颜色与其它区域的门保持一致，木门宽0.95m、高2.20m。

（八）门卫大理石墙面

围墙道闸门柱子到人行门之间墙面安装大理石，包括4个柱子，

1.围墙镂空砌筑砖墙长3.6m、高1.5m，

2.大理石墙面长4.4m、地面到顶总高2.5m，柱子410*410mm ，

3.大理石为黑色（暂定），大理石的规格（暂定）：1000*500mm,，厚度 15   mm，

4.灯光电源：从门卫配电箱铺设到点位距离30m,电线为起帆BV4平方，射灯安装在上端，电源铺设4个点位。

（九）员工餐厅

打饭平台以下拆除墙面及垃圾处理，修复立面及地面砖与原墙面及地砖一致。

1.拆除墙面，宽3.4m、高1.0m.厚度0.3m，垃圾处理。

2.地面墙边砖修复， 与原墙面匹配。

（十）生产区域圆弧角

根据卫生规范要求二楼生产区域地面与墙面90°角安装圆弧角。

1.圆角长度800m，圆弧端面弧长（暂定）10cm。

2.圆弧材质：不锈钢304（骨架式）。

3.圆弧具有抗防撞能力，保证手推车轮子撞不坏。

五、服务要求

（一）项目施工人员提供专业操作需提供相应证件，如焊接操作证、电工证等。

（二）本项目金额为闭口包干价，包含所有人工、材料、用具等。

六、疫情防疫要求：

严格执行上海航食疫情防控责任书中要求，“谁主管、谁负责”的原则，确保不发生新厂房因外包单位责任导致的新冠疫情事件。配合签订防疫责任书，人员车辆需签订疫情防控承诺书。

七、资质要求

- 具有有效期内的营业执照及相应的经营范围： 建筑装修，五金材料销售安装；